# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΥΡΓΟΙ- ΙΣΤΟΙ

Η ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Οι πιο κάτω ειδικοί όροι απαιτούνται επιπρόσθετα των όρων στο Παράρτημα 4 για συμμόρφωση με τις πρόνοιες των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων του 1996 έως (Αρ. 2) του 2015 και τους σχετικούς Κανονισμούς που εκδόθηκαν με βάση τους νόμους αυτούς.

- Πρέπει να παρέχονται ασφαλή μέσα πρόσβασης προς τις υπό αναφορά εγκαταστάσεις για χρήση από τους συντηρητές και τεχνίτες, ενώ παράλληλα πρέπει να ληφθούν μέτρα αποτροπής προσέγγισης τρίτων ή μη εξουσιοδοτημένων προσώπων.

- Οι εγκαταστάσεις πρέπει να τοποθετηθούν κατάλληλα, με τέτοιο τρόπο και σε τέτοιες αποστάσεις, ώστε να διασφαλίζεται η υγεία και ασφάλεια των προσώπων που διαμένουν ή εργάζονται ή συχνάζουν πλησίον.

- Στο στάδιο σχεδιασμού του πύργου ή του ιστού, πρέπει να διασφαλίζεται η στατική επάρκειά του μέσω στατικής μελέτης, λαμβανομένης υπόψη και της αντοχής της βάσης του πύργου ή του ιστού.  Στο στάδιο αυτό, πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα πρόσθετα φορτία λόγω εργασιών συντήρησης, επιδιόρθωσης ή προσθήκης νέων κεραιών σε υφιστάμενους πύργους ή ιστούς.  Σε περίπτωση προσθήκης, μετακίνησης ή αντικατάστασης κεραιών πρέπει να επιβεβαιώνεται η ισχύς της μελέτης.

- Πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμες οι σχεδιαστικές λεπτομέρειες καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές όπου καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι περιορισμοί σχετικά με την εγκατάσταση και λειτουργία της κεραίας, κατά την κατασκευή αλλά και τη μελλοντική χρήση του πύργου ή του ιστού.

- Πρέπει να προβλεφθούν, να υποδειχθούν στα κατασκευαστικά σχέδια και να εγκατασταθούν κατάλληλα και επαρκή σημεία αγκύρωσης για την πρόσδεση του ατομικού εξοπλισμού ασφάλειας των προσώπων (π.χ. ζωνών ασφάλειας), που θα εκτελέσουν την εργασία, καθώς και για την εφαρμογή μηχανισμών ανύψωσης φορτίων (όπως π.χ. με τη χρήση κατάλληλων σχοινιών) ή να προβλεφθούν, να υποδειχθούν στα κατασκευαστικά σχέδια και να ληφθούν άλλες επαρκείς διευθετήσεις για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών εγκατάστασης, αναβάθμισης, επιδιόρθωσης, συντήρησης και ανύψωσης φορτίων.

- Ο ιδιοκτήτης της κεραίας πρέπει να διασφαλίζει ότι οι προδιαγραφές της κεραίας είναι τέτοιες ώστε στο στάδιο της εγκατάστασης, λειτουργίας, αναβάθμισης ή και συντήρησης της κεραίας, να μην υπάρχει ο κίνδυνος έκθεσης των εργαζομένων σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, που να υπερβαίνουν τα διεθνή/κυπριακά όρια ή να προκαλέσουν βλάβη στην υγεία τους.

- Πρέπει να προβλεφθούν και να εγκατασταθούν ασφαλείς μόνιμες θέσεις εργασίας για σκοπούς επιδιόρθωσης ή και συντήρησης του εξοπλισμού ή για άλλες μελλοντικές εργασίες καθώς και ασφαλή μέσα πρόσβασης στις θέσεις εργασίας, όπως π.χ. κατάλληλες κλίμακες ή ανελκυστήρες. Τα ηλεκτρικά καλώδια του πύργου ή του ιστού, τα οποία περνούν κοντά στις θέσεις εργασίας, πρέπει να είναι στερεωμένα και να φέρουν κατάλληλη προστασία. Η ηλεκτρική εγκατάσταση, οι συσκευές και τα εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι ειδικού τύπου και κατασκευής για να προλαμβάνεται ο κίνδυνος λόγω της έκθεσης των εγκαταστάσεων στο ύπαιθρο και στις καιρικές συνθήκες.

- Πρέπει να γίνεται η γείωση όλων των μεταλλικών στοιχείων του πύργου ή του ιστού, που πιθανόν να προκαλέσουν κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Η γείωση αυτή πρέπει να υποδεικνύεται στα κατασκευαστικά σχέδια και να κατασκευαστεί έτσι ώστε να διασφαλίζεται η περιοδική μέτρηση και συντήρησή της.

- Στο στάδιο του σχεδιασμού πρέπει να προβλεφθεί στον πύργο ή τον ιστό, η εγκατάσταση κατάλληλων διατάξεων, κατά του πλήγματος από κεραυνό. Οι διατάξεις αυτές πρέπει να εγκατασταθούν σύμφωνα με τα σχέδια ώστε να διασφαλίζεται ο μελλοντικός περιοδικός έλεγχος τους.

- Στο στάδιο σχεδιασμού πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι καιρικές συνθήκες που πιθανόν να προκύψουν κατά το στάδιο της εγκατάστασης του πύργου ή του ιστού καθώς και στα στάδια της αναβάθμισης, επιδιόρθωσης ή και συντήρησης, ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα προληπτικά και προστατευτικά μέτρα.

- Καθημερινά πριν την έναρξη των εργασιών, πρέπει να μελετάται το μετεωρολογικό δελτίο και να αναστέλλονται οι εργασίες σε ύψος όταν οι αναμενόμενες καιρικές συνθήκες ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και υγεία των προσώπων στην εργασία.

- Ο μελετητής ή και ο εργολάβος πρέπει να εντοπίσει τους πιθανούς κινδύνους από τον ηλεκτρισμό και να προτείνει ή και να λάβει τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας, αφού επικοινωνήσει με την αρμόδια Αρχή που διαχειρίζεται το εναέριο δίκτυο.

- Τα δάπεδα εργασίας στις θέσεις εργασίας πρέπει να είναι κατάλληλα και κατασκευασμένα από αντιολισθητικά υλικά. Επίσης, τα δάπεδα αυτά πρέπει να έχουν  κιγκλιδώματα ή άλλα ισοδύναμα μέσα πρόσβασης, όπως αυτά προκύπτουν από τη γραπτή εκτίμηση των κινδύνων, δίνοντας προτεραιότητα στα μέτρα ομαδικής προστασίας.

- Προσωρινή σήμανση: Κατά τη διάρκεια εργασιών εγκατάστασης / αναβάθμισης/ επιδιόρθωσης / συντήρησης του πύργου ή του ιστού: τόσο ο χώρος των εργασιών όσο και ο χώρος περιμετρικά του πύργου ή του ιστού πρέπει να φέρει κατάλληλη και επαρκή προειδοποιητική σήμανση.

- Μόνιμη σήμανση: Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ο χώρος περιμετρικά του πύργου ή του ιστού πρέπει να φέρει την κατάλληλη προειδοποιητική σήμανση.  Σε περίπτωση πύργων πέραν των 30m από το έδαφος, πρέπει να τοποθετείται ειδικός προειδοποιητικός φωτισμός για τα εναέρια πτητικά μέσα κυκλοφορίας.  Οι απαιτήσεις αυτές πρέπει να περιλαμβάνονται στα κατασκευαστικά σχέδια και στις τεχνικές προδιαγραφές. Σε ότι αφορά την εγκατάσταση πύργων ή ιστών σε χώρους κοντά σε αεροδρόμια, αερολέσχες, κ.τ.λ., θα πρέπει να ακολουθούνται οι διαδικασίες της αρμόδιας αρχής (Πολιτικής Αεροπορίας).

- Μόνιμη περίφραξη πύργου/ιστού: Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ο χώρος περιμετρικά του πύργου/ιστού πρέπει να περιφράσσεται με κατάλληλη και ικανοποιητικής αντοχής περίφραξη ή να εφαρμόζονται άλλα ισοδύναμα μέτρα που να αποτρέπουν κατά το δυνατό, την αναρρίχηση στον πύργο/ιστό ή την είσοδο σ’ άλλα βοηθητικά υποστατικά σε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

- Πρέπει να είναι διαθέσιμο στο εργοτάξιο εγκατάστασης του πύργου ή του ιστού το εγχειρίδιο του κατασκευαστή για την ορθή και ασφαλή συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση του. Όπου είναι εφικτό και εφόσον το επιτρέπει ο κατασκευαστής, η συναρμολόγηση του πύργου ή του ιστού να γίνεται στο έδαφος και να τοποθετείται στη θέση του με κατάλληλο ανυψωτικό εξοπλισμό.

- Πρέπει να σχεδιαστούν και να εγκατασταθούν στον πύργο / ιστό μόνιμα συστήματα που θα χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης για τη διάσωση προσώπων που θα εργάζονται σε ύψος.  Όταν ένα πρόσωπο εκτελεί εργασία σε ύψος, πρέπει στο έδαφος να υπάρχει τουλάχιστον ακόμα ένα πρόσωπο το οποίο να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο για τις εργασίες σε ύψος και να γνωρίζει πολύ καλά τις διαδικασίες διάσωσης.

- Πρέπει να καταρτιστεί σχέδιο διάσωσης για την αντιμετώπιση των ατυχημάτων, έκτακτων περιστατικών ή επικείμενων κινδύνων, το οποίο να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις διαδικασίες αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης, π.χ. τη διάσωση ενός εργαζόμενου σε ύψος.

- Πρέπει να διασφαλίζεται η ασφαλής ανύψωση των φορτίων, είτε με μηχανικά είτε με άλλα χειροκίνητα μέσα.  Σημειώνεται ότι τα φορτία δεν πρέπει να ξεπερνούν το μέγιστο προβλεπόμενο φορτίο για το οποίο σχεδιάστηκε ο πύργος/ιστός και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να γίνεται απόρριψη υλικών από ύψος.

- Κατά της εργασίες εγκατάστασης/αναβάθμισης/επιδιόρθωσης ή/και συντήρησης πρέπει να είναι διαθέσιμο και να λειτουργεί αποτελεσματικά κατάλληλο σύστημα επικοινωνίας μεταξύ των προσώπων στην εργασία.

- Στο χώρο εγκατάστασης / αναβάθμισης / επιδιόρθωσης / συντήρησης πρέπει να προσδιοριστεί και να σημανθεί η επικίνδυνη ζώνη η οποία να έχει ακτίνα εφόσον είναι εφικτό ίση με τα 2/3 του ύψους από το οποίο μπορεί να υπάρξει πτώση αντικειμένων.  Σ’ αντίθετη περίπτωση πρέπει να λαμβάνονται άλλα ισοδύναμα μέτρα προστασίας.

- Κατά την εκτέλεση των εργασιών εγκατάστασης ή/και συντήρησης ο εργοδότης  (εργολάβος ή υπεργολάβος), ο οποίος αναλαμβάνει τις εργασίες, ανάλογα με την περίπτωση οφείλει να λαμβάνει μέτρα για την συνεχόμενη επιτήρηση, ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού που πρόκειται να εργαστεί σε ύψος.

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ