ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Αρ. Εγγραφής Ανυψωτικού Μηχανήματος: ………………………………………………………………………

Κατασκευαστής Ανυψωτικού Μηχανήματος: ……………………………………………………………………

Κατασκευαστής Εξέδρας Εργασίας: ………………………………………………………………………………

Χώρος Εργασίας: ……………………………………………………………………………………………………..

Περιγραφή Εργασίας: ………………………………………………………………………………………………

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΣΧΟΛΙΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| Α1. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Ανυψωτικό μηχάνημα / εξέδρα εργασίας) |
| 1. | Υπάρχει Δήλωση ΕΚ Συμμόρφωσης (όταν το μηχάνημα διατέθηκε στην Κυπριακή αγορά πριν το 2004) ή σχετικά έγγραφα (διάθεση στην Κυπριακή αγορά μετά το 2004), τα οποία να τεκμηριώνουν ότι το ενιαίο σύνολο (ανυψωτικό μηχάνημα και εξέδρα εργασίας) είναι κατάλληλο για ανύψωση προσώπων; |  |  |  |
| 2. | Υπάρχει Πιστοποιητικό επιτυχούς ελέγχου σε ισχύ από Κοινοποιημένο / Διαπιστευμένο Οργανισμό ή νηογνώμονα; |  |  |  |
| 3. | Υπάρχει σε ισχύ «Πιστοποιητικό Καταλληλότητας Μηχανοκίνητου Οχήματος» από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών; |  |  |  |
| 4. | Τηρείται αρχείο συντήρησης του ανυψωτικού εξοπλισμού; |  |  |  |
| 5. | Πραγματοποιήθηκε δοκιμαστική ανύψωση σε πλήρες φορτίο; |  |  |  |
| 6. | Ο χειρισμός της εξέδρας γίνεται μέσα από το καλάθι; |  |  |  |
| Α2. ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ |
| 7. | Υπάρχει Γραπτή Εκτίμηση των Κινδύνων (ΓΕΚ); |  |  |  |
| 8. | Καθορίζονται μέτρα στη ΓΕΚ για τη χρήση του ανυψωτικού εξοπλισμού; |  |  |  |
| 9. | Το ανυψωτικό μηχάνημα είναι κατάλληλο για το ύψος ανύψωσης που απαιτείται; |  |  |  |
| 10. | Η έδραση του ανυψωτικού μηχανήματος είναι ασφαλής; |  |  |  |
| 11. | Λαμβάνονται μέτρα αν υπάρχουν εναέρια ηλεκτροφόρα καλώδια στον χώρο όπου θα εκτελεστεί η εργασία; |  |  |  |
| 12. | Λαμβάνονται μέτρα για άλλα πρόσωπα, τα οποία μπορούν να εκτεθούν σε κίνδυνο; |  |  |  |
| 13. | Έγινε έλεγχος του ανυψωτικού μηχανήματος και έλεγχος του σημείου ή πύρου (αν υπάρχει) πρόσδεσης της εξέδρας εργασίας (πλατφόρμας) στο ανυψωτικό μηχάνημα; |  |  |  |
| 14. | Τα πρόσωπα που ανυψώνονται χρησιμοποιούν κατάλληλες ζώνες ασφαλείας; |  |  |  |
| Α3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΕΙΡΙΣΤΗ / ΔΙΑΣΩΣΗ |
| 15. | Υπάρχουν πιστοποιητικά εκπαίδευσης του χειριστή; |  |  |  |
| 16. | Υπάρχει σχέδιο δράσης για την ασφαλή απομάκρυνση ή διάσωση των προσώπων που ανυψώνονται σε περίπτωση έκτατης ανάγκης; |  |  |  |
| Α4. ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ / ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |
| 17. | Υπάρχει επαρκής επιτήρηση από τον εργοδότη / εργολάβο ή εκπρόσωπό τους κατά τη διάρκεια της ανύψωσης προσώπων; |  |  |  |
| 18. | Ο χειριστής του μηχανήματος βρίσκεται συνεχώς στη θέση των χειριστηρίων και υπάρχει ασφαλές μέσο επικοινωνίας μεταξύ του χειριστή και των εργοδοτούμενων που ανυψώνονται μέσα στο καλάθι; |  |  |  |

Υπογραφή Προσώπου, το οποίο διεξήγαγε τον έλεγχο:..................................................................

Τίτλος: …………………………………………………………………………………………………………..

Ημερ.: ………………………

Γενικά Σχόλια:

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

| Ε1. | Διάθεση στην Κυπριακή αγορά μετά το 2004 Εάν υπάρχει Δήλωση ΕΚ Συμμόρφωσης η οποία να τεκμηριώνει ότι το ενιαίο σύνολο [ανυψωτικό μηχάνημα και εξέδρα εργασίας (εναλλάξιμος εξοπλισμός)] είναι κατάλληλο για ανύψωση προσώπων. Στη δήλωση αυτή πρέπει να αναφέρονται, μεταξύ άλλων, ο αριθμός του πιστοποιητικού εξέτασης τύπου ΕΚ, τα εναρμονισμένα πρότυπα που αξιοποιήθηκαν, το όνομα και η διεύθυνση του σχετικού Κοινοποιημένου Οργανισμού κ.ά.. Το μηχάνημα και η ανυψωτική εξέδρα θα πρέπει να φέρουν ως ενιαίο σύνολο σήμανση CE. Διάθεση στην Κυπριακή αγορά μετά το 2004 Εάν υπάρχουν έγγραφα (π.χ. εγχειρίδιο χρήσης του κατασκευαστή) στα οποία να αναγράφεται ότι το ενιαίο σύνολο (ανυψωτικό μηχάνημα και εξέδρα εργασίας) είναι κατάλληλο για την ανύψωση προσώπων. |
| --- | --- |
| Ε2. | Εάν υπάρχει σε ισχύ Πιστοποιητικό επιτυχούς ελέγχου από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου, το οποίο να πιστοποιεί την ασφαλή λειτουργία του ενιαίου συνόλου (ανυψωτικού μηχανήματος και εξέδρας εργασίας). Τέτοιοι φορείς είναι Κοινοποιημένοι και Διαπιστευμένοι οργανισμοί, με πεδίο κοινοποίησης / διαπίστευσης τα μηχανήματα ανύψωσης προσώπων και νηογνώμονες (άλλοι οργανισμοί αναγνωρισμένοι από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας για τον έλεγχο ανυψωτικών εξοπλισμών πλοίων). |
| Ε3. | Εάν υπάρχει σε ισχύ Πιστοποιητικό Καταλληλότητας Μηχανοκίνητου Οχήματος από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, το οποίο να πιστοποιεί την οδική επάρκεια του ανυψωτικού μηχανήματος. |
| Ε4. | Εάν τηρείται αρχείο συντήρησης του ενιαίου συνόλου (ανυψωτικού μηχανήματος και εξέδρας εργασίας), όπου καταγράφεται η κατάστασή τους και παρακολουθείται η συντήρηση τους, καθώς και εάν εφαρμόζεται κατάλληλο σύστημα και διαδικασίες ώστε το προσωπικό να αναφέρει τυχόν ελαττώματα που εντοπίζει κατά τη διάρκεια της εργασίας του. |
| Ε5. | Εάν πραγματοποιήθηκε δοκιμαστική ανύψωση με δοκιμαστικές κινήσεις στο σημείο εκτέλεσης της εργασίας χωρίς προσωπικό με πλήρες φορτίο, περιλαμβανομένων των εργαλείων μέσα στο καλάθι, για έλεγχο της στατικότητας και της ορθής τοποθέτησης του του ενιαίου συνόλου (ανυψωτικού μηχανήματος και εξέδρας εργασίας). |
| Ε6. | Εάν στο καλάθι ανύψωσης υπάρχει η δυνατότητα χειρισμού της εξέδρας εργασίας από το πρόσωπο μέσα στο καλάθι. |
| Ε7. | Εάν υπάρχει Γραπτή Εκτίμηση των Κινδύνων (ΓΕΚ) για τις εργασίες που θα εκτελεστούν. Για την ετοιμασία της ΓΕΚ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλες οι πηγές κινδύνου και να εντοπίζονται οι συγκεκριμένοι κίνδυνοι. Στη ΓΕΚ πρέπει, μεταξύ άλλων, να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης εργασίας (όπως το ύψος ανύψωσης για την εκτέλεση της εργασίας και το συνολικό φορτίο που θα ανυψωθεί περιλαμβανομένου του φορτίου, των προσώπων, υλικών, μηχανημάτων και εργαλείων), ο χώρος εργασίας (κεκλιμένο ή ακατάλληλο έδαφος έδρασης) και ο περιβάλλοντας χώρος (π.χ. ύπαρξη εναέριων ηλεκτροφόρων καλωδίων), τυχόν άλλες δραστηριότητες που θα διεξάγονται στον χώρο εργασίας ή/και στον περιβάλλοντα χώρο εκτέλεσης της εργασίας, καθώς και οι ιδιαιτερότητες του τόπου έδρασης του εξοπλισμού. Επίσης, θα πρέπει να εντοπίζονται τα πρόσωπα στην εργασία που τυχόν θα εκτεθούν σε κίνδυνο ή/και άλλα πρόσωπα που τυχόν να επηρεάζονται από την εκτέλεση της εργασίας. Ανάλογα με την περίπτωση πρέπει να τοποθετείται περίφραξη ή/και να αποκλείεται η πρόσβαση σε άλλα πρόσωπα στον χώρο κάτω και γύρω από το ανυψωτικό μηχάνημα. Επίσης, η φύση της εργασίας μπορεί να επιβάλει τη χρήση ζωνών ασφαλείας μέσα στο καλάθι για αποτροπή πτώσης των εργαζομένων. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τη διαχείριση των θεμάτων ασφάλειας και υγείας στον χώρο εργασίας, η απαίτηση για ετοιμασία ΓΕΚ εφαρμόζεται σε όλα τα υποστατικά ανεξάρτητα του μεγέθους του υποστατικού ή του αριθμού των εργοδοτουμένων που εργοδοτούνται σε αυτά. Επίσης, επιβάλλεται η ύπαρξη και διάθεση της ΓΕΚ ακόμη και από τα αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα. |
| Ε8. | Εάν καθορίζονται με βάση τη ΓΕΚ, για όλους τους κινδύνους, τα απαιτούμενα προληπτικά και προστατευτικά μέτρα. Στη ΓΕΚ πρέπει να περιλαμβάνονται οι πηγές κινδύνου, τα πρόσωπα που επηρεάζονται (π.χ. χειριστές, προσωπικό μέσα στην ανυψωτική εξέδρα, πρόσωπα στον περιβάλλοντα χώρο), τα μέτρα που ήδη έχουν ληφθεί και τα πρόσθετα μέτρα (οργανωτικά και τεχνικά) που πρέπει να ληφθούν, καθώς και τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή των μέτρων αυτών. |
| Ε9. | Εάν το ανυψωτικό μηχάνημα είναι κατάλληλο για το ύψος ανύψωσης που απαιτείται. |
| Ε10. | Εάν η έδραση του ανυψωτικού μηχανήματος είναι ασφαλής. Πρέπει να ελέγχεται η στατικότητα και η κλήση του υπεδάφους πριν τη τοποθέτηση του μηχανήματος. Να ελέγχεται, επίσης, η διαθεσιμότητα σχεδίων που να καταδεικνύουν την ύπαρξη φρεατίων ή άλλων υπόγειων χώρων ή αγωγών που να επηρεάζουν τη σταθερότητα του μηχανήματος κατά την ανύψωση. |
| Ε11. | Εάν υπάρχουν εναέρια ηλεκτροφόρα καλώδια στον χώρο όπου θα εκτελεστεί η εργασία. |
| Ε12. | Εάν λαμβάνονται μέτρα για άλλα πρόσωπα, τα οποία μπορούν να εκτεθούν σε κίνδυνο [π.χ. άλλοι εργαζόμενοι που εκτελούν εργασία πλησίον του μηχανήματος ή σηματωροί (δηλαδή πρόσωπα που δίνουν σήματα)]. Τα μέτρα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν περίφραξη γύρω από το ανυψωτικό μηχάνημα. Ο σηματωρός, όπου απαιτείται, θα πρέπει να ασχολείται αποκλειστικά με την καθοδήγηση του χειριστή και την ασφάλεια των εργαζόμενων που βρίσκονται πλησίον του μηχανήματος. Πρέπει να είναι σε θέση να βλέπει τις κινήσεις του μηχανήματος και όταν αυτό δεν είναι δυνατό να προβλέπονται περισσότεροι σηματωροί. Ο σηματωρός πρέπει να φέρει ένα ή περισσότερα κατάλληλα στοιχεία αναγνώρισης (π.χ. σακάκι, κράνος, περιβραχιόνια, ρακέτες) με έντονο και κατά προτίμηση ενιαίο χρώμα για να είναι εύκολα αναγνωρίσιμος από τον χειριστή και άλλα πρόσωπα. |
| Ε13. | Εάν η εξέδρα εργασίας είναι πλήρως στερεωμένη στο ανυψωτικό μηχάνημα (ιδιαίτερα σε περίπτωση συνδέσμου γρήγορης σύνδεσης). |
| Ε14. | Εάν τα πρόσωπα που ανυψώνονται χρησιμοποιούν ζώνες ασφάλειας, οι οποίες φέρουν τα κατάλληλα εξαρτήματα [σχοινιά κατάλληλου μήκους, ιμάντες και κρίκους (γάντζους) προσάρτησης] με την κατάλληλη σήμανση προδιαγραφών ασφάλειας και υγείας (CE) και ότι στην εξέδρα εργασίας ή στο καλάθι υπάρχουν σημεία για την αγκύρωση των ζωνών αυτών. |
| Ε15. | Εάν υπάρχουν πιστοποιητικά εκπαίδευσης του χειριστή του ανυψωτικού μηχανήματος με τα οποία να διασφαλίζεται ότι ο χειριστής είναι κατάλληλα εκπαιδευμένος για: τη χρήση της ανυψωτικής εξέδρας, τους κινδύνους που δημιουργούνται ή ενδέχεται να δημιουργηθούν από τις εργασίες που αναμένεται να εκτελέσουν, τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας και πρόληψης και τις διαδικασίες διάσωσης. |
| Ε16. | Εάν έχουν υπάρχει σχέδιο δράσης και έχουν προβλεφθεί μέτρα για την ασφαλή απομάκρυνση ή διάσωση των προσώπων που ανυψώνονται σε περίπτωση έκτατης ανάγκης. |
| Ε17. | Εάν υπάρχει επαρκής επιτήρηση από τον εργοδότη / εργολάβο ή εκπρόσωπό τους κατά τη διάρκεια της ανύψωσης προσώπων; |
| Ε18. | Εάν ο χειριστής του μηχανήματος βρίσκεται συνεχώς στη θέση των χειριστηρίων και υπάρχει ασφαλές μέσο επικοινωνίας μεταξύ του χειριστή και των εργοδοτούμενων που ανυψώνονται μέσα στο καλάθι. |
| ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020 | ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ |