Πίνακας 12: Επιβαλλόμενη σχέση εργασίας – αλλαγή εργασίας/ανάπαυσης*

για διάφορες συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας

| Είδος Εργασίας |  | Συνεχής εργασία | 75% εργασία 25% (αλλαγή εργασίας/ ανάπαυση)* ανά ώρα | 50% εργασία 50% (αλλαγή εργασίας/ ανάπαυση)* ανά ώρα | 25% εργασία 75% (αλλαγή εργασίας/ ανάπαυση)* ανά ώρα | 0% εργασία 100% (αλλαγή εργασίας/ ανάπαυση)* ανά ώρα |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Θερμοκρασία °C | Σχετική Υγρασία, % |
| Ελαφριά | 32 | ≤ 87 | 88-93 | 94-98 | ≥ 99 | - |
|  | 33 | ≤ 77 | 77-82 | 83-88 | 89-93 | ≥ 94 |
|  | 34 | ≤ 67 | 68-73 | 74-79 | 80-84 | ≥ 85 |
|  | 35 | ≤ 62 | 63-68 | 69-74 | 75-79 | ≥ 80 |
|  | 36 | ≤ 53 | 54-59 | 60-65 | 66-70 | ≥ 71 |
|  | 37 | ≤ 47 | 48-53 | 54-58 | 59-64 | ≥ 65 |
|  | 38 | ≤ 42 | 43-47 | 48-52 | 53-58 | ≥ 59 |
|  | 39 | ≤ 38 | 39-43 | 44-47 | 48-52 | ≥ 53 |
|  | 40 | ≤ 33 | 34-37 | 38-41 | 42-47 | ≥ 48 |
|  | 41 | ≤ 29 | 30-33 | 34-37 | 38-42 | ≥ 43 |
|  | 42 | ≤ 25 | 26-29 | 30-33 | 34-38 | ≥ 39 |
|  | 43 | ≤ 22 | 23-26 | 27-29 | 30-33 | ≥ 34 |
|  | 44 | ≤ 18 | 19-22 | 23-25 | 26-28 | ≥ 29 |
|  | 45 | ≤ 14 | 15-18 | 19-21 | 22-24 | ≥ 25 |
|  | 46 | ≤ 12 | 13-16 | 17-19 | 20-22 | ≥ 23 |
| Μέτρια | 32 | ≤ 60 | 61-72 | 73-81 | 82-90 | ≥ 91 |
|  | 33 | ≤ 52 | 53-61 | 62-70 | 71-78 | ≥ 79 |
|  | 34 | ≤ 45 | 46-54 | 55-64 | 65-73 | ≥ 74 |
|  | 35 | ≤ 40 | 41-49 | 50-59 | 60-68 | ≥ 69 |
|  | 36 | ≤ 35 | 36-44 | 45-54 | 55-63 | ≥ 64 |
|  | 37 | ≤ 30 | 31-39 | 40-48 | 49-57 | ≥ 58 |
|  | 38 | ≤ 26 | 27-34 | 35-43 | 44-52 | ≥ 53 |
|  | 39 | ≤ 22 | 23-30 | 31-38 | 39-47 | ≥ 48 |
|  | 40 | ≤ 19 | 20-26 | 27-34 | 35-42 | ≥ 43 |
|  | 41 | ≤ 16 | 17-22 | 23-30 | 31-37 | ≥ 38 |
|  | 42 | ≤ 13 | 14-19 | 20-26 | 27-33 | ≥ 34 |
|  | 43 | ≤ 10 | 11-16 | 17-22 | 23-28 | ≥ 29 |
|  | 44 | ≤ 8 | 9-14 | 15-20 | 21-25 | ≥ 26 |
|  | 45 | ≤ 5 | 6-11 | 12-17 | 18-21 | ≥ 22 |
|  | 46 | - | ≤ 9 | 10-14 | 15-18 | ≥ 19 |
| Βαριά | 32 | ≤ 44 | 45-56 | 57-70 | 71-79 | ≥ 80 |
|  | 33 | ≤ 38 | 39-49 | 50-62 | 63-71 | ≥ 72 |
|  | 34 | ≤ 33 | 34-43 | 44-56 | 57-65 | ≥ 66 |
|  | 35 | ≤ 28 | 29-37 | 38-50 | 51-60 | ≥ 61 |
|  | 36 | ≤ 24 | 25-33 | 34-46 | 47-56 | ≥ 57 |
|  | 37 | ≤ 20 | 21-29 | 30-40 | 41-51 | ≥ 52 |
|  | 38 | ≤ 17 | 18-24 | 25-35 | 36-46 | ≥ 47 |
|  | 39 | ≤ 14 | 15-21 | 22-32 | 33-41 | ≥ 42 |
|  | 40 | ≤ 11 | 12-18 | 19-27 | 28-36 | ≥ 37 |
|  | 41 | ≤ 9 | 10-15 | 16-24 | 25-32 | ≥ 33 |
|  | 42 | ≤ 7 | 8-13 | 14-20 | 21-27 | ≥ 28 |
|  | 43 | ≤ 5 | 6-12 | 13-18 | 19-24 | ≥ 25 |
|  | 44 | - | ≤ 8 | 9-14 | 15-20 | ≥ 21 |
|  | 45 | - | - | ≤ 11 | 12-17 | ≥ 18 |
|  | 46 | - | - | ≤ 7 | 8-14 | ≥ 15 |

* Αλλαγή εργασίας/ανάπαυση: ελαφριά εργασία σε σκιερό μέρος ή ανάπαυση αν δεν μπορεί ο εργοδότης να προσφέρει τέτοια εργασία.