Προσχέδιο

«Οι περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα (Αρσενικό, Κάδμιο, Υδράργυρος, Νικέλιο και Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες στον Ατμοσφαιρικό Αέρα) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2016»

Ο περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα Νόμος του 2010

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 8

| 77(Ι) του 2010 | Για σκοπούς πλήρους εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2015/1480/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Αυγούστου 2015 σχετικά με τις μεθόδους αναφοράς, την επικύρωση των δεδομένων και την τοποθεσία των σημείων δειγματοληψίας για την εκτίμηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα Το Υπουργικό Συμβούλιο ασκώντας τις εξουσίες, οι οποίες παρέχονται σ ΄ αυτό δυνάμει του άρθρου 8 του περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα Νόμο του 2010, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς: |
| --- | --- |
| Συνοπτικός Τίτλος 111 του 2007 Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα III(Ι): 9.3.2007 | 1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα (Αρσενικό, Κάδμιο, Υδράργυρος, Νικέλιο και Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες στον Ατμοσφαιρικό Αέρα) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2016 και θα διαβάζονται μαζί με τους περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα (Αρσενικό, Κάδμιο, Υδράργυρος, Νικέλιο και Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες στον Ατμοσφαιρικό Αέρα) Κανονισμούς του 2007 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «οι βασικοί κανονισμοί») και οι βασικοί Κανονισμοί και οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται μαζί ως οι περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα (Αρσενικό, Κάδμιο, Υδράργυρος, Νικέλιο και Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες στον Ατμοσφαιρικό Αέρα) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2007 και 2016. |
| Τροποποίηση Παραρτήματος IV Μέρος I των βασικών κανονισμών | 2. Ο πίνακας του Μέρους Ι του Παραρτήματος IV των βασικών κανονισμών αντικαθίσταται με τον Πίνακα του Παραρτήματος I, του παρόντος εγγράφου. |
| Τροποποίηση Παραρτήματος IV Μέρος I των βασικών κανονισμών | 3. Η πιο κάτω πρόταση της δεύτερης παραγράφου του Μέρους Ι του Παραρτήματος IV διαγράφεται: |
|  | «Εικοσιτετράωρη δειγματοληψία συνιστάται επίσης για τις μετρήσεις συγκεντρώσεων αρσενικού, καδμίου και νικελίου». |
| Τροποποίηση Παραρτήματος IV Μέρος I των βασικών κανονισμών | 4. Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο στο τέλος της δεύτερης παραγράφου του Μέρους Ι του Παραρτήματος IV: |
|  | «Οι διατάξεις για μεμονωμένα δείγματα στο προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζονται επίσης για το αρσενικό, το κάδμιο, το νικέλιο και τον συνολικό αέριο υδράργυρο. Επιπλέον, επιτρέπεται επιμέρους δειγματοληψία των φίλτρων των ΑΣ10 για μέταλλα για περαιτέρω ανάλυση, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι το επιμέρους δείγμα είναι αντιπροσωπευτικό του συνόλου και ότι, όσον αφορά την ευαισθησία ανίχνευσης, επιτυγχάνονται οι στόχοι σχετικά με την ποιότητα των δεδομένων. Επιτρέπεται εβδομαδιαία δειγματοληψία αντί της ημερήσιας δειγματοληψίας για μέταλλα σε ΑΣ10, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι προδιαγραφές όσον αφορά τα χαρακτηριστικά της συλλογής.». |
| Τροποποίηση Παραρτήματος V Μέρη I, II, III και IV των βασικών κανονισμών | 5. Τα σημεία I, II, III και IV του Παραρτήματος V των βασικών κανονισμών αντικαθίστανται με τα ακόλουθα: |
| Σημείο I | Ι. Μέθοδος αναφοράς για τη δειγματοληψία και την ανάλυση του αρσενικού, του καδμίου και του νικελίου στον ατμοσφαιρικό αέρα «Η μέθοδος αναφοράς για τη δειγματοληψία του αρσενικού, του καδμίου και του νικελίου στον ατμοσφαιρικό αέρα περιγράφεται στο πρότυπο EN 12341:2014. Η μέθοδος αναφοράς για τη μέτρηση του αρσενικού, του καδμίου και του νικελίου στον ατμοσφαιρικό αέρα περιγράφεται στο πρότυπο EN 14902:2005 “Ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα — Πρότυπη μέθοδος αναφοράς για τη μέτρηση των Pb, Cd, As και Ni του κλάσματος ΑΣ10 των αιωρούμενων σωματιδίων. Κάθε κράτος μέλος μπορεί επίσης να χρησιμοποιεί οποιαδήποτε άλλη μέθοδο για την οποία μπορεί να αποδείξει ότι δίνει αποτελέσματα ισοδύναμα προς τα αποτελέσματα της ανωτέρω μεθόδου». |
| Σημείο II Παράγραφος 8 Κανονισμού 5 των βασικών Κανονισμών Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 4180, 9.3.2007 | ΙΙ. Μέθοδος αναφοράς για τη δειγματοληψία και την ανάλυση των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων στον ατμοσφαιρικό αέρα Η μέθοδος αναφοράς για τη δειγματοληψία των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων στον ατμοσφαιρικό αέρα περιγράφεται στο πρότυπο EN 12341:2014. Η μέθοδος αναφοράς για τη μέτρηση του βενζο[a]πυρενίου (benzo(a)pyrene) στον ατμοσφαιρικό αέρα περιγράφεται στο πρότυπο EN 15549:2008 “Ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα — Τυποποιημένη μέθοδος για τη μέτρηση της συγκέντρωσης βενζο[a]πυρενίου στον ατμοσφαιρικό αέρα”. Εφόσον δεν υπάρχει τυποποιημένη μέθοδος CEN για τους υπόλοιπους πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες που αναφέρονται στην παράγραφο 8 του Κανονισμού 5 των Βασικών Κανονισμών, τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν εθνικές πρότυπες μεθόδους ή πρότυπες μεθόδους ISO, όπως το πρότυπο ISO 12884. Κάθε κράτος μέλος μπορεί επίσης να χρησιμοποιεί οποιαδήποτε άλλη μέθοδο για την οποία μπορεί να αποδείξει ότι δίνει αποτελέσματα ισοδύναμα προς τα αποτελέσματα της ανωτέρω μεθόδου.». |
| Σημείο III | ΙΙΙ. Μέθοδος αναφοράς για τη δειγματοληψία και την ανάλυση του υδραργύρου στον ατμοσφαιρικό αέρα Η μέθοδος αναφοράς για τη μέτρηση των συγκεντρώσεων του συνολικού αέριου υδραργύρου στον ατμοσφαιρικό αέρα περιγράφεται στο πρότυπο EN 15852:2010 “Ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα — Πρότυπη μέθοδος αναφοράς για τη μέτρηση του συνολικού αέριου υδραργύρου”. Κάθε κράτος μέλος μπορεί επίσης να χρησιμοποιεί οποιαδήποτε άλλη μέθοδο για την οποία μπορεί να αποδείξει ότι δίνει αποτελέσματα ισοδύναμα προς τα αποτελέσματα της ανωτέρω μεθόδου.». |
| Σημείο IV Παράγραφος 8 Κανονισμού 5 των βασικών Κανονισμών | IV. Μέθοδος αναφοράς για τη δειγματοληψία και την ανάλυση της απόθεσης αρσενικού, καδμίου, νικελίου, υδραργύρου και πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων Η μέθοδος αναφοράς για τον καθορισμό της απόθεσης αρσενικού, καδμίου και νικελίου περιγράφεται στο πρότυπο EN 15841:2009 “Ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα — Πρότυπη μέθοδος για τον προσδιορισμό του αρσενικού, του καδμίου, του μολύβδου και του νικελίου στην ατμοσφαιρική απόθεση”. Η μέθοδος αναφοράς για τον καθορισμό της απόθεσης υδραργύρου περιγράφεται στο πρότυπο EN 15853:2010 “Ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα — Πρότυπη μέθοδος για τον προσδιορισμό της απόθεσης υδραργύρου”. Η μέθοδος αναφοράς για τον προσδιορισμό των αποθέσεων του βενζο[a]πυρενίου και των υπόλοιπων πολυκυκλικών υδρογονανθράκων που αναφέρονται στη παράγραφο 8 του Κανονισμού 5 των Βασικών Κανονισμών περιγράφεται στο πρότυπο EN 15980:2011 “Ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα. Προσδιορισμός της απόθεσης βενζο[a]ανθρακενίου (benz[a]anthracene), βενζο[b]φλουορανθενίου (benzo[b]fluoranthene), βενζο[j]φλουορανθενίου (benzo[j]fluoranthene) , βενζο[k]φλουορανθενίου (benzo[k]fluoranthene), βενζο[a]πυρενίου (benzo[a]pyrene), διβενζο[a,h]ανθρακενίου (dibenz[a,h]anthracene) και ινδενο[1,2,3-cd] πυρενίου (indeno[1,2,3-cd]pyrene)”.» |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

|  | Βενζο[a]πυρένιο | Αρσενικό, Κάδμιο και Νικέλιο | Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες εκτός του βενζο[a]πυρενίου , συνολικός αέριος Υδράργυρος | Συνολική απόθεση |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Αβεβαιότητα |  |  |  |  |
| Σταθερές και ενδεικτικές μετρήσεις | 50% | 40% | 50% | 70% |
| Προσομοίωση μέσω μοντέλων | 60% | 60% | 60% | 60% |
| - Ελάχιστη συλλογή δεδομένων | 90% | 90% | 90% | 90% |
| - Ελάχιστη χρονική κάλυψη |  |  |  |  |
| Σταθερές μετρήσεις (1) | 33% | 50% |  |  |
| Ενδεικτικές μετρήσεις (1) (2) | 14% | 14% | 14% | 33% |
| (1) Κατανέμονται καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, ώστε να αντανακλούν τις διακυμάνσεις των διαφόρων κλιματικών συνθηκών και ανθρωπογενών δραστηριοτήτων. |
| (2) Ενδεικτικές μετρήσεις δεδομένου ότι αποτελούν μετρήσεις οι οποίες, αν και διενεργούνται σε λιγότερο τακτική βάση, ανταποκρίνονται στους λοιπούς στόχους ποιότητας των δεδομένων. |