Προσχέδιο

«Οι περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα (Οριακές Τιμές Διοξιδίου του Θείου, Διοξιδίου του Αζώτου και Οξιδίων του Αζώτου, Σωματιδίων, Μολύβδου, Μονοξιδίου του Άνθρακα, Βενζολίου και Όζοντος στον Ατμοσφαιρικό Αέρα) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2016»

Ο περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα Νόμος του 2010

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 8

| 77(Ι) του 2010 | Για σκοπούς πλήρους εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2015/1480/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Αυγούστου 2015 σχετικά με τις μεθόδους αναφοράς, την επικύρωση των δεδομένων και την τοποθεσία των σημείων δειγματοληψίας για την εκτίμηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα Το Υπουργικό Συμβούλιο ασκώντας τις εξουσίες, οι οποίες παρέχονται σ ΄ αυτό δυνάμει του άρθρου 8 του περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα Νόμου του 2010, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς: |
| --- | --- |
| Συνοπτικός Τίτλος 327 του 2010 Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα III(Ι): 23.7.2010 | 1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα (Οριακές Τιμές Διοξιδίου του Θείου, Διοξιδίου του Αζώτου και Οξιδίων του Αζώτου, Σωματιδίων, Μολύβδου, Μονοξιδίου του Άνθρακα, Βενζολίου και Όζοντος στον Ατμοσφαιρικό Αέρα) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2016 και θα διαβάζονται μαζί με τους περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα (Οριακές Τιμές Διοξιδίου του Θείου, Διοξιδίου του Αζώτου και Οξιδίων του Αζώτου, Σωματιδίων, Μολύβδου, Μονοξιδίου του Άνθρακα, Βενζολίου και Όζοντος στον Ατμοσφαιρικό Αέρα) (Τροποποιητικοί) Κανονισμούς του 2010 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «οι βασικοί κανονισμοί») και οι βασικοί Κανονισμοί και οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται μαζί ως οι περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα (Οριακές Τιμές Διοξιδίου του Θείου, Διοξιδίου του Αζώτου και Οξιδίων του Αζώτου, Σωματιδίων, Μολύβδου, Μονοξιδίου του Άνθρακα, Βενζολίου και Όζοντος στον Ατμοσφαιρικό Αέρα) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2010 και 2016. |
| Τροποποίηση Παραρτήματος III Μέρος III των βασικών κανονισμών | 2. Τα σημεία (1), (2) και (5) του Μέρους ΙII του Παραρτήματος ΙΙI των βασικών κανονισμών τροποποιούνται / αντικαθίστανται ως ακολούθως: |
|  | «(1) η ροή γύρω από το στόμιο του σωλήνα δειγματοληψίας θα πρέπει να είναι ανεμπόδιστη (σε γενικές γραμμές θα πρέπει να είναι ελεύθερη σε τόξο τουλάχιστον 270° ή 180° για σημεία δειγματοληψίας στην οικοδομική γραμμή), χωρίς εμπόδια που να επηρεάζουν τη ροή του αέρα κοντά στο στόμιο του σωλήνα δειγματοληψίας (δηλαδή συνήθως σε απόσταση μερικών μέτρων από κτίρια, μπαλκόνια, δέντρα και άλλα εμπόδια και τουλάχιστον 0,5 m από το πλησιέστερο κτίριο για τα αντιπροσωπευτικά σημεία δειγματοληψίας της ποιότητας του αέρα στην οικοδομική γραμμή)». |
|  | «(2) γενικά, το σημείο εισόδου του δείγματος πρέπει να απέχει 1,5 m (ζώνη αναπνοής) έως 4 m πάνω από το έδαφος. Μπορεί επίσης να ενδείκνυται η τοποθέτηση σε υψηλότερο σημείο, εάν ο σταθμός είναι αντιπροσωπευτικός ευρύτερης περιοχής, και κάθε απόκλιση πρέπει να τεκμηριώνεται πλήρως». |
|  | «(5) για όλους τους ρύπους, οι καθετήρες δειγματοληψίας που καλύπτουν την οδική κυκλοφορία πρέπει να τοποθετούνται σε απόσταση τουλάχιστον 25 m από το όριο των κύριων οδικών κόμβων και να μην υπερβαίνουν τα 10 m από το ρείθρο του οδοστρώματος. Ο όρος “κύριος οδικός κόμβος” αναφέρεται εν προκειμένω σε μια διασταύρωση στην οποία διακόπτεται η ροή της κυκλοφορίας και προκαλούνται διαφορετικές εκπομπές (στάση και επιτάχυνση) από το υπόλοιπο τμήμα της οδού». |
| Τροποποίηση Παραρτήματος III Μέρος III των βασικών κανονισμών | 3. Προστίθεται το σημείο (6) του Μέρους ΙII του Παραρτήματος ΙΙI των βασικών κανονισμών ως ακολούθως: |
|  | «Κάθε παρέκκλιση από τα κριτήρια που ορίζονται στο παρόν Μέρος πρέπει να τεκμηριώνεται πλήρως μέσω των διαδικασιών που περιγράφονται στο Μέρος ΙV του Παραρτήματος ΙΙI των βασικών κανονισμών». |
| Τροποποίηση Παραρτήματος III Μέρος IV των βασικών κανονισμών | 4. Το Μέρος IV του Παραρτήματος ΙΙI των βασικών κανονισμών αντικαθίσταται ως ακολούθως |
|  | «Ο Υπουργός που είναι υπεύθυνος για την εκτίμηση της ποιότητας του αέρα για όλες τις ζώνες και τους οικισμούς μεριμνά να συντάσσονται αναλυτικές αναφορές σχετικά με τις διαδικασίες επιλογής θέσεων δειγματοληψίας και να καταγράφονται πληροφορίες, έτσι ώστε να συμβάλλουν στον σχεδιασμό του δικτύου και στην επιλογή των τοποθεσιών για όλους τους σταθμούς παρακολούθησης. Οι αναφορές που συντάσσονται πρέπει να περιλαμβάνουν φωτογραφίες του περιβάλλοντος χώρου των σταθμών παρακολούθησης και λεπτομερείς χάρτες. Όταν σε μια ζώνη ή σε έναν οικισμό χρησιμοποιούνται πρόσθετες μέθοδοι, οι αναφορές πρέπει να περιλαμβάνουν λεπτομέρειες σχετικά με τις εν λόγω μεθόδους και πληροφορίες σχετικά με το πώς πληρούνται τα κριτήρια που ορίζονται στη παράγραφο 3 του Κανονισμού 6 των βασικών Κανονισμών. Πρέπει να γίνεται επικαιροποίηση και αναθεώρηση των αναφορών τουλάχιστον κάθε 5 έτη, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι τα κριτήρια επιλογής, ο σχεδιασμός του δικτύου και οι τοποθεσίες των σταθμών παρακολούθησης εξακολουθούν να ισχύουν και να πληρούν τα κριτήρια με την πάροδο του χρόνου. Οι αναφορές πρέπει να υποβάλλονται στην Επιτροπή εντός 3 μηνών μετά την υποβολή του σχετικού αιτήματος.». |
| Τροποποίηση Παραρτήματος VI Μέρος I των βασικών κανονισμών | 5. Τα σημεία 1, 2, 4, 5, 7 και 8 του Μέρους Ι του Παραρτήματος VI των βασικών κανονισμών τροποποιούνται / αντικαθίστανται ως ακολούθως: |
| Σημείο 1 | 1. Μέθοδος αναφοράς για τη μέτρηση του διοξειδίου του θείου Η μέθοδος αναφοράς για τη μέτρηση του διοξειδίου του θείου περιγράφεται στο πρότυπο EN 14212:2012 “Ατμοσφαιρικός αέρας — Πρότυπη μέθοδος μέτρησης συγκέντρωσης του διοξειδίου του θείου με φθορισμό υπεριώδους”. |
| Σημείο 2 | 2. Μέθοδος αναφοράς για τη μέτρηση του διοξειδίου του αζώτου και των οξειδίων του αζώτου Η μέθοδος αναφοράς για τη μέτρηση του διοξειδίου του αζώτου και των οξειδίων του αζώτου περιγράφεται στο πρότυπο EN 14211:2012 “Ατμοσφαιρικός αέρας — Πρότυπη μέθοδος μέτρησης της συγκέντρωσης διοξειδίου του αζώτου και μονοξειδίου του αζώτου με χημειοφωταύγεια”. |
| Σημείο 4 | 4. Μέθοδος αναφοράς για τη δειγματοληψία και τη μέτρηση των ΑΣ10 Η μέθοδος αναφοράς για τη δειγματοληψία και τη μέτρηση των σωματιδίων ΑΣ10 περιγράφεται στο πρότυπο EN12341:2014 “Ατμοσφαιρικός αέρας — Πρότυπη σταθμική μέθοδος για τον προσδιορισμό του κλάσματος μάζας των ΑΣ10 ή ΑΣ2,5 των αιωρούμενων σωματιδίων”. |
| Σημείο 5 | 5. Μέθοδος αναφοράς για τη δειγματοληψία και τη μέτρηση των ΑΣ2,5 Η μέθοδος αναφοράς για τη δειγματοληψία και τη μέτρηση των σωματιδίων ΑΣ2,5 περιγράφεται στο πρότυπο EN12341:2014 “Ατμοσφαιρικός αέρας — Πρότυπη σταθμική μέθοδος για τον προσδιορισμό του κλάσματος μάζας των ΑΣ10 ή ΑΣ2,5 των αιωρούμενων σωματιδίων”. |
| Σημείο 7 | 7. Μέθοδος αναφοράς για τη μέτρηση του μονοξειδίου του άνθρακα Η μέθοδος αναφοράς για τη μέτρηση του μονοξειδίου του άνθρακα περιγράφεται στο πρότυπο ΕΝ 14626:2012 “Ατμοσφαιρικός αέρας — Πρότυπη μέθοδος για τη μέτρηση της συγκέντρωσης του μονοξειδίου του άνθρακα με υπέρυθρη φασματοσκοπία δίχως διασπορά”. |
| Σημείο 8 | 8. Μέθοδος αναφοράς για τη μέτρηση του όζοντος Η μέθοδος αναφοράς για τη μέτρηση του όζοντος περιγράφεται στο πρότυπο EN 14625:2012 “Ατμοσφαιρικός αέρας — Πρότυπη μέθοδος για τη μέτρηση της συγκέντρωσης του όζοντος με φωτομετρία υπεριώδους ακτινοβολίας”. |
| Τροποποίηση Παραρτήματος VI Μέρος V των βασικών κανονισμών | 6. Το Μέρος V του Παραρτήματος VI των βασικών κανονισμών διαγράφεται. |
| Τροποποίηση Παραρτήματος VI Μέρος VI των βασικών κανονισμών | 7. Το Μέρος VI του Παραρτήματος VI των βασικών κανονισμών αντικαθίσταται ως ακολούθως: |
| 77(Ι) του 2010 | «Όταν αποδεικνύεται ότι ο εξοπλισμός πληροί τις απαιτήσεις απόδοσης των μεθόδων αναφοράς που παρατίθενται στο Μέρος I του παρόντος Παραρτήματος, ο Υπουργός και οι οργανισμοί που έχουν οριστεί δυνάμει του άρθρου 4 του (περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα Νόμου του 2010) βασικού νόμου αποδέχονται τις εκθέσεις δοκιμής που έχουν εκδοθεί σε άλλα κράτη μέλη από εργαστήρια που έχουν πιστοποίηση σύμφωνα με το σχετικό εναρμονισμένο πρότυπο για τα εργαστήρια δοκιμών και διακριβώσεων. Οι λεπτομερείς εκθέσεις δοκιμής και όλα τα αποτελέσματα των δοκιμών πρέπει να είναι διαθέσιμα στις άλλες αρμόδιες αρχές ή στους αρμόδιους οργανισμούς. Οι εκθέσεις δοκιμής πρέπει να αποδεικνύουν ότι ο εξοπλισμός πληροί όλες τις απαιτήσεις απόδοσης, ακόμη και όταν επικρατούν ειδικές περιβαλλοντικές και τοπικές συνθήκες σε ένα κράτος μέλος και δεν πληρούνται οι συνθήκες για τις οποίες έχει ήδη δοκιμαστεί και εγκριθεί ο εξοπλισμός σε άλλο κράτος μέλος.». |
| Τροποποίηση Παραρτήματος XII Μέρος I των βασικών κανονισμών | 8. Το Μέρος I του Παραρτήματος XII των βασικών κανονισμών αντικαθίσταται ως ακολούθως: |
|  | Ο ελάχιστος αριθμός σημείων δειγματοληψίας για σταθερές συνεχείς μετρήσεις για την εκτίμηση της συμμόρφωσης με τις τιμές στόχους, τους μακροπρόθεσμους στόχους και τα όρια ενημέρωσης και συναγερμού, όταν οι εν λόγω μετρήσεις είναι η αποκλειστική πηγή πληροφοριών. Πληθυσμός (×1 000) Οικισμός(α) Άλλες ζώνες(α) Μη εκτεθειμένος αγροτικός <250 1 1 σταθμός / 50000 km2 ως μέση πυκνότητα για όλες τις ζώνες ανά χώρα(β) <500 1 2 <1000 2 2 <1500 3 3 <2000 3 4 <2750 4 5 <3750 5 6 >3750 Ένας επιπλέον σταθμός ανά 2 εκατ. κατοίκους Ένας επιπλέον σταθμός ανά 2 εκατ. κατοίκους (α) Τουλάχιστον 1 σταθμός σε περιοχές όπου είναι πιθανή η έκθεση του πληθυσμού στις υψηλότερες συγκεντρώσεις όζοντος. Στους οικισμούς, τουλάχιστον 50 % των σταθμών τοποθετούνται σε προαστιακές περιοχές. (β) Για πολύπλοκα πεδία συνιστάται 1 σταθμός ανά 25 000 km2.». |