ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ  ΕΕ 517/2014 πρώην ΕΚ 842/2006

Α. Εξεταστέα ύλη

Η εξεταστέα ύλη αποτελεί το παράρτημα του κανονισμού  (ΕΕ) 2015/2067 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Νοεμβρίου 2015 . Πρώην  ΕΚ/303/2008.

Α. Θεωρητική  Αξιολόγηση

H θεωρητική αξιολόγηση περιλαμβάνει γραπτό με 42 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (multiple choice) με επιτυχία το 50%. Ο χρόνος ανέρχεται στα 84 λεπτά.

Β. Πρακτική Αξιολόγηση

Η πρακτική αξιολόγηση  διαρκεί 2 ώρες . Στον καθένα  δίνεται γραπτώς η άσκηση που περιλαμβάνει :

1.Συγκόλληση τεμαχίου χαλκοσωλήνας συγκεκριμένου μήκους , και εκχείλωση  (Flaring ) στα δύο άκρα.

2.Τοποθέτηση του τεμαχίου στη ψυκτική διάταξη και δοκιμή πίεσης. Τεκμηρίωση της Πίεσης Δοκιμής (Πως λήφθηκε η απόφαση για άσκηση της συγκεκριμένης πίεσης )

3.Ανίχνευση διαρροών.

4.Εκκένωση (Δημιουργία κενού)

5. Φόρτιση (Πλήρωση) του συστήματος με ψυκτικό μέσο.

6.Εκκίνηση του συστήματος. Καταγραφή των παραμέτρων λειτουργίας (Πιέσεις-Θερμοκρασίες-Υπερθέρμανση-Υπόψυξη)

7.Ανάκτηση

8.Καταγραφή στο Αρχείο του συστήματος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  κανονισμού   (ΕΕ) 2015/2067 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Νοεμβρίου 2015  (Πρώην(ΕΚ) αριθ. 303/2008)