ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ

Περίφραξη Εργοταξίου

Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμοί του 2015 (Κ.Δ.Π. 410/2015)

Εισαγωγή

Η περίφραξη του εργοταξίου στοχεύει στην αποτελεσματική απομόνωση του χώρου των εργασιών, ώστε ν’ αποτρέπεται η είσοδος σ’ αυτόν προσώπων τα οποία δεν έχουν εργασία.   Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η έκθεση σε κίνδυνο καθώς και η πρόκληση ατυχημάτων ή/και επαγγελματικών ασθενειών σε πρόσωπα που μπορεί να επηρεαστούν από  τις δραστηριότητες στο εργοτάξιο.

Στο παρόν φυλλάδιο αποτυπώνονται οι ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας καθώς και καλές πρακτικές για συμμόρφωση με τις σχετικές πρόνοιες της νομοθεσίας.

Υποχρεώσεις συντελεστών έργου

- Οι εργολάβοι, υπεργολάβοι και άλλοι εργοδότες που εκτελούν εργασίες σε εργοτάξιο έχουν υποχρέωση για την απομόνωση του χώρου του εργοταξίου, περιλαμβανομένων και των βοηθητικών χώρων αποθήκευσης υλικών και εξοπλισμού, μέσω κατάλληλης περίφραξης επαρκούς αντοχής και ύψους ή μέσω άλλων αποτελεσματικών μέσων για την αποτροπή εισόδου σε αυτό προσωπικού χωρίς σχετική άδεια ή εξουσία.

- Ο Συντονιστής για τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας κατά την εκτέλεση του έργου (Συντονιστής Εκτέλεσης) έχει καθήκον να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα, ώστε να επιτρέπεται η είσοδος στο εργοτάξιο μόνο στα πρόσωπα που έχουν τη σχετική άδεια, σύμφωνα με τους κανόνες του εργοταξίου ή σχετική εξουσία.

- Ο Κύριος του Έργου (ιδιοκτήτης του έργου) ή/και ο εργολάβος ολόκληρου του έργου που ορίζει τον Συντονιστή Εκτέλεσης δεν απαλλάσσεται από τις νομικές του υποχρεώσεις, καθώς και τις ευθύνες του στα θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία και έχει ευθύνη στην περίπτωση που ο Συντονιστής Εκτέλεσης δεν λαμβάνει τα πιο πάνω αναγκαία μέτρα.

Σήμανση – Φωτισμός

- Ο περιβάλλων χώρος και η περίμετρος του εργοταξίου πρέπει να:

- έχουν ευκρινή και εμφανή σήμανση και περίφραξη ικανοποιητικής αντοχής

- είναι ευκρινώς ορατοί και αναγνωρίσιμοι και, όπου απαιτείται, να τοποθετείται ικανοποιητικός προσωρινός φωτισμός.

Επιλογή Περίφραξης – Ύψος

- Η περίφραξη πρέπει να είναι κατάλληλη ώστε:

- να αποτρέπεται ή εμποδίζεται η θεληματική ή αθέλητη είσοδος στο εργοτάξιο προσώπων τα οποία δεν έχουν εργασία, τη σχετική άδεια εισόδου ή την εξουσία να εισέλθουν στο εργοτάξιο,

- να απομονώνεται αποτελεσματικά ο χώρος του εργοταξίου, περιλαμβανομένου και του χώρου αποθήκευσης υλικών και αχρήστων καθώς και του χώρου αποθήκευσης των μηχανημάτων και του εξοπλισμού.

- Η επιλογή του είδους της περίφραξης γίνεται πάντοτε με βάση τα αποτελέσματα της γραπτής εκτίμησης κινδύνου (ΓΕΚ) για κάθε εργοτάξιο.

- Στην ΓΕΚ λαμβάνονται υπόψη μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

- Ο περιβάλλοντας χώρος – Η θέση του εργοταξίου:

- Δημόσια κτίρια, όπως π.χ. σχολεία, εμπορικά κέντρα, κέντρα αναψυχής ή και άλλες δραστηριότητες που γειτνιάζουν στον χώρο του εργοταξίου ή βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του εργοταξίου με αποτέλεσμα να υπάρχει αυξημένη διακίνηση του κοινού.

- Άλλες δραστηριότητες που υφίστανται ή προβλέπονται να πραγματοποιηθούν στον περιβάλλοντα χώρο όπως π.χ. άλλα εργοτάξια.

- Η τροχαία κίνηση (πυκνότητα, όριο ταχύτητας).

- Η διακίνηση του κοινού.

- Η φύση  των εργασιών,όπως π.χ. οι ιδιαίτερες συνθήκες και απαιτήσεις για οδικά  έργα, πολυώροφα κτίρια κ.ά.

- Η περίφραξη του εργοταξίου πρέπει να έχει ικανοποιητικό ύψος, τουλάχιστον 1.80 m, εκτός αν τεκμηριώνεται με βάση τη γραπτή εκτίμηση του κινδύνου, που ετοιμάζεται σύμφωνα με τους περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμούς του 2002, ότι λόγω της φύσης των εργασιών, τη θέση και τις συνθήκες του εργοταξίου μικρότερο ύψος περίφραξης, είναι ικανοποιητικό και επαρκές.

- Συστήνεται όπως:

- Χρησιμοποιούνται προκατασκευασμένα στοιχεία τα οποία διασφαλίζουν ευστάθεια καθώς και εύκολη συναρμολόγηση / εγκατάσταση και εύκολη αποσυναρμολόγηση αλλά που ταυτόχρονα εμποδίζουν την εύκολη μετακίνησή τους. Τέτοια στοιχεία είναι π.χ. μεταλλικά πλαίσια με μεταλλικό πλέγμα ή άλλο υλικό ελαφριού τύπου και βάσεις βαρετού τύπου (από σκυρόδεμα ή πλαστικές οι οποίες γεμίζουν με άμμο) οι οποίες έχουν υποδοχές για τη στερέωση των πλαισίων.

- Τα κατασκευαστικά στοιχεία καθώς και τα υλικά κατασκευής να έχουν ομαλές επιφάνειες και άκρα.  Γενικά να λαμβάνεται πρόνοια ώστε η όλη κατασκευή της περίφραξης να μην δημιουργεί  νέους  κινδύνους.  Ειδική πρόνοια πρέπει  να λαμβάνεται υπόψη στις περιπτώσεις που η περίφραξη γειτνιάζει με χώρους όπου αναμένεται να διακινούνται παιδιά, όπως π.χ. σε αυλές σχολείων, πάρκων, δίπλα από πεζόδρομους και πεζοδρόμια.

- Οποιαδήποτε ανοίγματα της κατασκευής της περίφραξης, όπως π.χ. το κενό μεταξύ της περίφραξης και του εδάφους ή τα ενδιάμεσα κενά ή τα διάκενα του πλέγματος, που τυχόν χρησιμοποιείται, να είναι τέτοιου μεγέθους ώστε να μη δημιουργεί νέους κινδύνους και να ευκολύνει την παραβίαση της περίφραξης από το κοινό και ιδιαίτερα από τα παιδιά.

Είσοδος – Έξοδος στο εργοτάξιο

- Πρέπει να λαμβάνεται πρόνοια για την ασφαλή και χωρίς κινδύνους, είσοδο και έξοδο προσώπων, οχημάτων και μηχανημάτων στο εργοτάξιο χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα στην τροχαία κυκλοφορία, καθώς και για την ασφαλή και χωρίς κινδύνους διακίνηση των πεζών και οχημάτων στον περιβάλλοντα χώρο, εκτός του εργοταξίου.  Όπου απαιτείται πρέπει να διαμορφώνονται κατάλληλα σχεδιασμένες δίοδοι για την ασφαλή διακίνηση των πεζών.

Συστήματα αναχαίτισης (στηθαία ασφαλείας)

- Στις περιπτώσεις εργοταξίων σε οδικές αρτηρίες που είναι ανοιχτές στη κυκλοφορία, πρέπει, σε συνεργασία με την Αστυνομία ή/και άλλες αρμόδιες υπηρεσίες, να τοποθετούνται κατάλληλα και επαρκή συστήματα αναχαίτισης, όπως στηθαία ασφαλείας, ή άλλα ισοδύναμα μέτρα με ανάλογη ρύθμιση του ορίου ταχύτητας για την αποτροπή του κινδύνου για τα πρόσωπα που βρίσκονται στο χώρο του εργοταξίου.

- Συστήνεται όπως τα εν λόγω συστήματα θα πρέπει να συνάδουν με τα Κυπριακά ή/και Ευρωπαϊκά ή/και άλλα ισοδύναμα Πρότυπα.  Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να αποδειχθεί και να τεκμηριωθεί η καταλληλότητά τους.

Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας

- Το είδος της περίφραξης πρέπει να καθορίζεται στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας και τις Τεχνικές Προδιαγραφές κάθε έργου.

Εκσκαφές στην περίμετρο του εργοταξίου - ΠΡΟΣΟΧΗ !!!

- Στις περιπτώσεις όπου οι εργασίες του εργοταξίου περιλαμβάνουν και εκσκαφές κοντά στα όρια του χώρου του εργοταξίου, η περίφραξη για την απομόνωση του εργοταξίου δεν αποτελεί πάντοτε και την κατάλληλη περίφραξη των εκσκαφών για προστασία  από τον κίνδυνο πτώσης προσώπων ή/και αντικειμένων μέσα στην εκσκαφή.

- Νοείται ότι στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να γίνεται ξεχωριστή εκτίμηση για τον κίνδυνο πτώσης μέσα στην εκσκαφή, με βάση την οποία να καθορίζονται τα απαιτούμενα προληπτικά και προστατευτικά μέτρα.

Ιούνιος 2018							Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας